## Slide 1
刨削实训教案

## Slide 2: 教学目标
一、知识掌握点
1．掌握刨削加工工艺的基本概念、工艺特点。
2．了解常用刨床的种类和加工范围，常用刨刀的种 类和用途。
3．掌握刨削加工所能达到的精度和表面粗糙度值。

## Slide 3: 教学目标
二、能力训练点
1.熟练掌握牛头刨床的操作方法及注意事项。
2.常用刨刀的选择和安装。
3.利用各种刨刀刨削表面、沟槽和成型表面的加工方法，完成实习样件的加工。

## Slide 4: 教学目标
三、素质培养点
1.树立正确的人生观、世界观，培养踏实的工作作风。
2.养成严谨的科学态度，提高质量意识。
3.树立自信心，提高创新精神和实践水平。

## Slide 5: 大纲重点、学习 难点及化解办法
一、大纲重点
1.牛头刨床的传动系统知识；刨床的结构特点和用途。
2.刨削基本加工工艺知识及工件的安装方法。
3.牛头刨床的主要组成部分及作用。

## Slide 6: 大纲重点、学习 难点及化解办法
二、学习难点
1.牛头刨床的传动系统及机构调整。
2.正确选择刨刀和切削用量。
3.工件在刨床上的正确安装及典型工件的刨削工艺。

## Slide 7: 大纲重点、学习 难点及化解办法
三、难点化解方法
1.通过教师课堂讲授和学生自主学习化解难点。
2.在教师反复的操作示范和答疑中解决。
3.组织学生多多进行实际操作，通过评议实习样件的加工质量和误差。
4.提高学生能力，化解难点。

## Slide 8: 教学计划

## Slide 9: 物质准备
1.设备：牛头刨床B665。
2.工具：游标卡尺、钢板尺、机用虎钳、刨刀等。
3.材料：毛坯、图纸和工艺。
4.教具：挂图、实物、教具。

## Slide 10: 教学过程
项目1 刨削基本知识
项目2 示范操作

## Slide 11: 项目1 刨削基本知识
1.刨削加工的基本概念
刨削是利用刨刀在刨床上对工件进行切削加工，是加工平面的主要方法之一。
图1.1刨削

## Slide 12: 项目1 刨削基本知识
2.刨削的工艺特点
(1)刨削加工的生产率低；
(2)通用性好，适应性强;
(3)加工精度可达IT9-IT8,表面粗糙度为
12.5-3.2 。

## Slide 13: 项目2 示范操作
1.常用刨床的种类和加工范围
常用的刨床可分为牛头刨床和龙门刨床两大类。其结构分别如图2.1和图2.2所示。牛头刨床主要加工较小的零件表面，而龙门刨床主要加工较大的箱体、支架、床身等零件表面。
图2-1刨工工件

## Slide 14: 项目2 示范操作
图2.1牛头刨床 图2.2龙门刨床

## Slide 15: 项目2 示范操作
刨削主要用于加工平面如水平面、垂直面和斜面，还可以加工槽类零件，另外牛头刨床装上夹具后还可以加工齿轮、齿条等成形表面。
2.牛头刨床组成及作用
牛头刨床主要由床身、滑枕、刀架、横梁、工作台等部分组成。
床身 床身用来支撑和连接刨床的各个部件，其内部有齿轮变速机构和摆杆机构，以改变滑枕的往复运动速度和行程长度。
滑枕 滑枕主要用来带动刨刀作直线往复运动 ，其内部装有丝杠螺母传动装置，可以改变滑枕的往复行程位置。

## Slide 16: 项目2 示范操作
刀架 刀架如图2.3所示，其作用是夹持刨刀。它由转盘、溜板、刀座、抬刀板、刀夹等组成。
图2.3刀架

## Slide 17: 项目2 示范操作
工作台 工作台是用来安装工件的，上面的T形槽科穿入螺栓来装夹工件或夹具。
3.牛头刨床的传动及调整
(1)牛头刨床的传动
a)传动路线
电动机
带传动
变速
机构
摆杆机构
丝杠螺母
滑枕
刀架
连杆
机构
棘轮
机构
丝杠
螺母
刀具往复
直线运动
工作台横
向进给运动

## Slide 18: 项目2 示范操作
b)摇臂机构 摇臂机构如图2.4所示，其作用是把旋转运动变成滑枕的往复直线运动。 由摇臂齿轮、摇 臂、偏心滑块等 组成。摇臂上端 与滑枕内的螺母 相连。摇臂齿轮 由小齿轮带动旋 转时，偏心滑块 就带动摇臂绕支 架左右摆动，于是滑枕就被推动 做往复直线运动。

## Slide 19: 项目2 示范操作
图2.4摇臂机构

## Slide 20: 项目2 示范操作
(2)机床调整
改变偏心滑块的偏心距，调整滑枕行程长度。滑枕的行程长度应略长于工件加工平面的长度。
图2.5滑块调节

## Slide 21: 项目2 示范操作
松开滑枕上的锁紧手柄，摇转丝杠，移动滑枕，以调节刨刀起始位置，适应工件加工。
根据选定的滑枕每分钟往复次数，扳动变速箱手柄位置。
拨动挡环的位置，通过改变棘轮外面的挡环位置，可以控制棘轮爪每次拨动的有效齿数，从而改变工作台进给量的大小。提起棘轮爪，工作台停止进给运动。其中棘轮机构的作用是使工作台间歇地实现水平进给运动。

## Slide 22: 项目2 示范操作
图2.6棘轮机构 图2.7挡环调节

## Slide 23: 项目2 示范操作
4. 刨刀的种类和用途
刨刀的种类很多，常见的刨刀如图2.7所示。平面刨刀用来刨水平面，偏刀用来刨垂直面或斜面，角度偏刀用来刨燕尾槽和具有相互成一定角度的表面，切刀用来刨削沟槽或切断工件，弯切刀用来刨削T形槽或侧面槽，圆头刨刀用来加工直线型的成形表面。
图2.7常用刨刀

## Slide 24: 项目2 示范操作
5. 工件的安装方法
工件装夹常用平口钳装夹(图2.8)、在工作台上装夹(图2.9)和专用夹具装夹(图2.10) 3种方法。
图2.8平口钳装夹

## Slide 25: 项目2 示范操作
图2.9在工作台上装夹 图2.10专用工具装夹

## Slide 26: 项目2 示范操作
6. 刨削加工的操作规程
(1)工作时，操作者要穿好工作服，女工要戴工作帽。
(2)装夹工件要安全可靠，工作台和横梁上不准堆放任何物品。开车前要前后照顾，避免发生机床或人身事故。
(3)机床在运行时，禁止进行变速、调整机床、清除切屑、测量工件等操作。清除切屑要用刷子，不可直接用手，以免刺伤手指。
(4)机床在运转时，绝不允许离开机床。

## Slide 27
实习要求：
态度认真 精心操作
虚心学习 注意安全