## Slide 1
铸工实训教案

## Slide 2: 教学目标
一、知识掌握点
1、了解铸造生产的工艺过程、特点和应用。
2、了解型砂、芯砂等造型材料的性能、组成及制备过程。
3、熟悉铸型（砂型铸造）、型芯的结构和作用。分清零件、模样和铸件之间的主要区别。

## Slide 3: 教学目标
4、了解三箱造型的特点和应用。
5、熟悉浇注系统的组成及作用。
6、了解铸工车间生产安全技术。
二、能力训练点
1、掌握手工两箱造型各种方法的工艺过程、特点和应用，并进行整模造型和分模造型的独立操作。
熟悉型芯的制造方法。
2、了解铸件的落砂和清理，熟悉铸件的常见缺陷及其产生的主要原因。

## Slide 4: 教学目标
3. 给学生一个零件让学生自己设计一个零件铸造工艺过程。
三、素质培养点
1.通过实际操作训练，培养学生的动手能力。
2.通过实习中的严格管理和严格要求，使学生在工作作风方面得到锻炼。
3.通过对实习样件的加工质量和误差进行分析，以提高学生分析问题和解决问题的能力。
4.通过设计和制定工艺提高学生的工程设计能力和创新能力。

## Slide 5
一、大纲重点
1.掌握部分
掌握铸造的基本概念；常用铸造的种类和加工范围；铸造加工所能达到的精度和表面粗糙度值；常用铸造工具的种类和用途。
熟练掌握铸造砂型的操作方法及注意事项；按计划完成砂型制作和用蜡浇注。

## Slide 6
2.熟悉部分
铸造是液态金属成型的一种方法，其过程是指将金属溶化后，浇注到型腔内，冷却、凝固后形成具有型腔形状的金属制品。所铸出的金属制品成为铸件。
大多数铸件作为毛坯，需要经过机械加工成为各种机器零件使用，也有一些铸件能够达到使用的尺寸精度和表面粗糙度要求，可作为成品零件直接使用。铸造生产的方法有多种，其中最普遍采用的是砂型铸造。
3.了解部分
了解铸造的安全操作规程；加工经济性。

## Slide 7
二、学习难点
1.常用造型材料。
2.砂型和芯是用型砂和芯砂的制造。
3.常用的工艺装备有模样、砂箱和造型平板的用法。
三、难点化解方法
1.指导教师多动口、多动手，耐心指导每一位学生。
2.给学生大量的实践时间，多进行实际操作，在实践过程中总结出规律和技巧。
3.接触不同的材料，制作难易不同的工件，让学生在乐趣中熟能生巧。

## Slide 8: 教学计划

## Slide 9: 物质准备
1.设备：电炉，砂箱，模型，平板等。
2.工具：铁铲，又称铁锹，筛子，砂舂，刮板，起模针和起模钉通气针镘刀砂钩成型镘刀压勺秋叶
3.材料：练习件毛坯、图纸和工艺。
4.教具：挂图、实物、模型、录象带等。

## Slide 10: 教学过程
项目1 铸造基本知识
项目2 整模造型
项目3 分模造型
项目4 挖砂造型

## Slide 11: 项目1 铸造基本知识
1.1铸造的名称、功能、用途。
铸造是液态金属成型的一种方法，其过程是指将金属溶化后，浇注到型腔内，冷却、凝固后形成具有型腔形状的金属制品。所铸出的金属制品成为铸件。

## Slide 12: 项目1 铸造基本知识
图1.1铸造工具

## Slide 13: 项目1 铸造基本知识
零件图
铸造工艺图
模样图、芯盒图
模样、芯盒
型（芯）砂制备

## Slide 14: 项目1 铸造基本知识

## Slide 15: 项目1 铸造基本知识

## Slide 16: 项目1 铸造基本知识
1、按模样特征分类
整模两箱造型
分模造型
挖砂造型
假箱造型
活块造型
刮板造型
2、按砂箱特征分类
两箱造型
三箱造型
脱箱造型
地坑造型

## Slide 17: 项目1 铸造基本知识
大平面铸件应朝下：这是因为在浇注过程中，熔融金属对型腔上表面的强烈辐射，容易使上表面型砂急剧地膨胀而拱起或开裂，在铸件表面造成夹砂结疤缺陷

## Slide 18: 项目1 铸造基本知识
面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或垂直、倾斜位置： 如箱盖铸件，将薄壁部分置于铸型上部，易产生浇不足、冷隔等缺陷。改置于铸型于下部后，可避免出现缺陷。

## Slide 19: 项目1 铸造基本知识
选择分型面
（1）定义：指两半铸型相互接触的表面
（2）选择原则：
尽可能使铸件全部或大部置于同一砂箱
尽量减少分型面
分型面尽量平直
避免不必要的活块和型芯
为方便造型，下芯，合箱，尽量使型腔及主要型芯位于下箱

## Slide 20: 项目1 铸造基本知识
1.2尽量减少分型面

## Slide 21: 项目1 铸造基本知识
1.3浇注系统设计
定义：金属液流入铸型型腔前所经过的通道
组成：
外浇口
直浇道
横浇道
内浇道
作用：
使金属液平稳、
均匀地充满型腔，
防止冲坏铸型和型芯；
防止熔渣和空气卷入；
补缩

## Slide 22: 项目1 铸造基本知识
1.4绘制铸造工艺图

## Slide 23: 项目1 铸造基本知识
1.5手工造型
不铸出
有质量要求
采用型芯

## Slide 24: 项目1 铸造基本知识
1.6实习纪律与安全
1)进训练室必须穿工作服，女生戴工作帽；
2)操作者要在指定岗位进行操作，不得串岗；
3)遵守劳动纪律，不准迟到早退；
4)认真遵守安全操作规程；
5)爱护设备及工具、量具，工具、 工件摆放整齐，对损坏和丢失的工具、量具要折价赔偿。

## Slide 25: 项目2 整模造型-1

## Slide 26: 项目2整模造型－2

## Slide 27: 项目3 分模造型

## Slide 28: 项目4挖砂造型

## Slide 29
谢 谢！