## Slide 1
电子元器件识别与检测
工程训练中心

## Slide 2
模块目标
掌握各种常用电子元器件的用途；
掌握各种常用电子元器件的选用原则；
掌握各种常用电子元器件的识别方法；
掌握各种常用电子元器件的检测方法。

## Slide 3
实训内容
1、电阻元件的工作特点、用途、识别及检测方法
2、电容元件的工作特点、用途、识别及检测方法
3、电感元件的工作特点、用途、识别及检测方法
4、电位器的工作特点、用途、识别及检测方法
5、二极管的工作特点、用途、识别及检测方法
6、三极管的工作特点、用途、识别及检测方法
7、晶闸管的工作特点、用途、识别及检测方法

## Slide 4
常用无源器件：电阻、电容、电感等。
（一）电阻和电位器
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种，在电子设备中约占元件总数的 30% 以上，其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压，其次还作为分流器/分压器和负载使用。
按结构形式分类 电阻器按结构形式分类有固定电阻器、可变电阻器两大类。
固定电阻器的种类比较多，主要有碳质电阻、碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、贴片电阻等。固定电阻器的电阻值是固定不变的，阻值的大小就是它的标称阻值。固定电阻器的文字符号常用字母“R”表示。
可变电阻器主要是指半可调电阻器、电位器。它们的阻值可以在某一个范围内变化。
符号如下图示：
R固定电阻
RP可变电阻
敏感电阻
常用电阻器符号

## Slide 5
一、固定电阻
1. 碳膜电阻：改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度，可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低，性能一般。
2. 金属膜电阻
这种电阻和碳膜电阻相比，可靠性高、体积小、稳定性好，但成本较高。

## Slide 6
3. 线绕电阻 ：用康铜或者镍铬合金电阻丝，在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定，耐热性能好，精度高，误差范围小，适用于大功率的场合，额定功率一般在 1瓦以上。缺点:有电感，体积大，不宜作阻值较大的电阻
4. 无感电阻，合成膜电阻
主要用于高频线路中

## Slide 7
二、敏感电阻
热敏电阻： NTC负的温度系数 ，PTC正温度系数
光敏电阻：利用光电导效应制成
气敏电阻：这种半导体在表面吸收了某种自身敏感的气体之后会发生反应，而使自身的电阻值改变。
湿敏电阻：湿敏电阻对环境湿度敏感，它吸收环境中的水分，直接把湿度变成电阻值的变化。
压敏电阻：压敏电阻用作电路的过压保护。将压敏电阻和电路并联，其两端电压正常时电阻值很大，不起作用。一旦超过保护电压，它的电阻值迅速变小，使电流尽量从自己身上流过（很有牺牲精神！），从而保护了电路。

## Slide 8
三、电位器
电位器实际上是一个可变电阻，其阻值可在一定的范围内变化，故有时也称之为可变电阻器。
3
RP
1
2
固定端
固定端
滑动端
当电位器的滑动端在电阻体上滑动时，其滑动端对固定端的电阻值就会发生变化，变化范围为0~Rp（Rp为电位器的标称阻值）。

## Slide 9
电位器可分为：
按材料分：炭膜、金属膜、绕线等电位器
按结构分：单联、双联、多联、带开关等电位器
按调节方式分：旋转式和直滑式电位器

## Slide 10
线绕电位器
用电阻丝在环状骨架上绕制成。
它的特点是阻值范围小，功率较大
碳膜电位器
它的电阻体是在马蹄形的
纸胶板上涂上一层碳膜制
成。它的阻值变化和中间
触头位置的关系有直线式、
对数式和指数式三种。碳
膜电位器有大型、小型、
微型几种，有的和开关一
起组成带开关电位器。
精密电位器

## Slide 11: 四、电阻器、电位器的命名由下列四部分组成：
第一部分（主称） | 第二部分（材料） | 第三部分（分类） | 第四部分（序号）
R 电阻器 | T碳膜 | 1，2 普通 | 额定功率
RP电位器 | X线绕 | 3超高频 | 阻值
 | U合成膜 | 4高阻 | 允许误差
 | J金属膜 | 5高温 | 精度等级
 | Y氧化膜 | 7J精密 | 
 | H合成膜 | T 可调 | 
 | M 压敏 | G 高功率 | 
 | R热敏 | W 微调 | 
 | G光敏 |  | 

## Slide 12: 例子：RJ71-0.125 － 5.1kJ 型的命名含义： R 电阻器 -J 金属膜 -7 精密 -1 序号 -0.125 额定功率 -5.1k 标称阻值 -J误差 5%
五、电阻器的主要参数和性能指标
1.额定功率 ：在规定的环境温度和湿度下，假定周围空气不流通，在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下，电阻器上允许消耗的最大功率。为保证安全使用，一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高 1-2 倍。额定功率分 19 个等级，常用的有 0.05W 、 0.125W 、 0.25 W 、 0.5 W 、 1 W 、 2 W 、 3 W 、 5 W 、 7 W 、 10 W

## Slide 13
2.标称阻值 ：产品上标示的阻值，其单位为欧，千欧、兆欧，标称阻值都应符合下表所列数值乘以 10 N次方欧，其中 N 为整数。
误差=实际阻值-标称值/标称值*100%
标称阻值系列
允许误差 系列代号 标称阻值系列
5% E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
10% E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
20% E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
允许误差 ：电阻器和电位器实际阻值对于标称阻值的最大允许偏差范围，它表示产品的精度，允许误差的等级如下表所示。
允许误差等级
普通误差级别:Ⅰ ± 5% J , Ⅱ ± 10% K , Ⅲ ± 20% M
精密误差级别: ± 0.1% ,± 0.2% ,± 0.5% ,± 1% ,± 2%

## Slide 14
3.极限工作电压
实际电阻器所承受的电压能力有限，特别是有较大阻值，电压过高，会使电阻器损坏和变质。一边来说，额定功率大的电阻它的耐压值也相对较高。
如：0.125W的碳膜电阻耐压150V，而0.25W---250V
金属膜电阻在相同情况下0.125W耐压值可达200V
六、阻值表示方法（重点）
1.直标法：将阻值和误差用数字或字母代号直接标在电阻体上。
6M8（6.8兆欧） 3K6J（3.6千欧误差±5％）
R10J（0.1欧±5％） 3M3K（3.3兆欧误差±10％）
如果电阻体上没有标明误差等级的，表示误差为±20％
2.数标法：主要用于贴片等小体积电阻
472（4.7千欧）104（0.1兆欧）
3. 色标法，最常用又称色环表示法

## Slide 15
四环通用电阻电阻颜色所代表的数字或意义

## Slide 16
五环精密电阻颜色所代表的数字或意义
颜色 | 左第一位 | 左第二位 | 左第三位 | 右第二位 | 右第一位（误差）
棕 | 1 | 1 | 1 | 101 | F±1%
红 | 2 | 2 | 2 | 102 | G±2%
橙 | 3 | 3 | 3 | 103 | 
黄 | 4 | 4 | 4 | 104 | 
绿 | 5 | 5 | 5 | 105 | D±0.5%
蓝 | 6 | 6 | 6 | 106 | C±0.2%
紫 | 7 | 7 | 7 | 107 | B±0.1%
灰 | 8 | 8 | 8 | 108 | 
白 | 9 | 9 | 9 | 109 | 
黑 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
金 |  |  |  | 10-1 | J±5%
银 |  |  |  | 10-2 | K±10%

## Slide 17
1）在电阻体的一端标以彩色环，电阻的色标是由左向右排列的
2）精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字，第4色环表示倍乘数，第5色环表示容许偏差
红 紫 橙 金
2 7 3 ±5%
27千欧误差±5%
举例：通用电阻 精密电阻
橙 紫 绿 银 棕
3 7 5 0.01 ±1%
3.75欧误差±1%
左
右

## Slide 18
棕 绿 黑 棕 棕
1 5 0 1 1
1.5千欧±1%
棕绿红金
金色不可能作为第一位
1 5 2 ±5%
1.5千欧±5%

## Slide 19
蓝灰黑棕棕 (6 8 0 10) 6.8千欧±1%
棕红黄金 （ 1 2 10000 ） 120千欧±5%
绿兰红金 （5 6 100）5.6千欧±5%
棕绿红金 （1 5 100） 1.5千欧±5%
棕黑橙金 （ 1 0 1000 ） 10千欧±5%
红红红金 （ 2 2 100 ） 2.2千欧±5%
红红橙金 （2 2 1000）22千欧±5%
棕黑黑金 （1 0 0） 10欧±5%
棕红黄金 （ 1 2 10000 ） 120千欧±5%
绿蓝棕金 （5 6 10） 560欧±5%
棕黑黑金 （1 0 0） 10欧±5%
绿兰红金 （5 6 100）5.6千欧±5%

## Slide 20: 七、固定电阻器的检测
将两表笔 ( 不分正负 ) 分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度，应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。
注意：测试时，特别是在测几十 kΩ 以上阻值的电阻时，手不要触及表笔和电阻的导电部分；被检测的电阻从电路中焊下来，至少要焊开一个头，以免电路中的其他元件对测试产生影响，造成测量误差；色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定，但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
每次换挡都要调零,不准拿手握住表笔金属部分测量,否则会引起误差.
测完后将转换开关置于交流档,以防表笔短接,消耗电池.

## Slide 21
八、电位器检测
电位器的检测
标称阻值的检测
开关的检测
动触点与电阻体接触是否良好的检测：
用万用表的欧姆挡（根据标称阻值的大小选好量程），两表笔分别接电位器的一个固定引线脚与动触点引线脚，然后慢慢地旋转转轴，这时表针应平稳地向一个方向移动，阻值不应有跌落和跳跃现象，表明滑动触点与电阻体接触良好。检测时应注意表笔与引线脚不应有断开现象。否则将影响测量结果的准确性。

## Slide 22
  (二) 电 容
电容器是一种储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容 。容抗=1/2πfc 隔直通交，通高频阻低频。
一、几种常用电容的结构和特点
1.铝电解电容 ：由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极制成。它的特点是容量大，但是漏电大，误差大，稳定性差，常用作交流旁路和滤波，在要求不高时也用于信号耦合。电解电容有正、负极之分，使用时不能接反。主要用于低频电路。
固定电容
可变电容
电解电容
微调电容

## Slide 23
电容的极性
⑴ 新的电解电容可以管脚为标
志：长脚为正极，短脚为负极。
⑵ 在外壳封装上有极性标志。
2.纸介电容 ：用两片金属箔做电极，夹在极薄的电容纸中，卷成圆柱形或者扁柱形芯子，然后密封在金属壳或者绝缘材料（如火漆、陶瓷、玻璃釉等）
壳中制成。它的特点是体积较小，
容量可以做得较大。但是有固有
电感和损耗都比较大，用于低频比较合适。
3.陶瓷电容：用陶瓷做介质，在陶瓷基体两面喷涂银层，然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小，耐热性好、损耗小、绝缘电阻高，但容量小，适宜用于高频电路。

## Slide 24
4.云母电容 ：用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板，极板和云母一层一层叠合后，再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小，绝缘电阻大、温度系数小，适宜用于高频电路。
5.半可变电容 也叫做微调电容。它是由两片或者两组小型金属弹片，中间夹着介质制成。调节的时候改变两片之间的距离或者面积。它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。

## Slide 25
二、电容器的命名由下列四部分组成：第一部分（主称）；第二部分：（材料）；第三部分（分类特征）；第四部分（序号）。它们的型号及意义

## Slide 26
例子：CCW1 圆片形微调高频陶瓷介质电容器

## Slide 27
三、主要性能指标
1.标称容量和允许误差 ：电容器储存电荷的能力，常用的单位是:法F,豪法1mF=10-3F,微法1uF=10-6F,纳法1nF=10-9F,皮法1pF=10-12F
误差表示：J-5%，K-10%，M-20%，D-0.5%，F-1%，G-2%
2.常用固定电容的标称容量系列

## Slide 28
3. 额定工作电压 ：在规定的工作温度范围内，电容长期可靠地工作，它能承受的最大直流电压，就是电容的耐压，也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中，要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、2500V、400V、500V、630V、1000V。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中，电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。
4.绝缘电阻 ：由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体，它的电阻不是无限大，而是一个有限的数值，一般在1000兆欧以上，电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻，或者叫做漏电电阻，大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小，漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗，这种损耗不仅影响电容的寿命，而且会影响电路的工作。因此，漏电电阻越大越好。
四、电容器的标注
1.直标法:2P2J---2.2pF误差5% 6n8---6800pF误差20%
2.数标法:前两位是有效数字，第三位是零的个数，单位pF
103---10000pF 224K---220000pF误差10%
3.色环法，与电阻相同，单位pF

## Slide 29: 五、电容的测量
电容器的常见故障有断路、短路、失效等。为保证装入电路后的正常工作，因此在装入电路前对电容器必须进行检测。
1、漏电电阻的测量： 用万用表的欧姆挡(R×lOk或R×lk挡，视电容器的容量而定)，当两表笔分别接触电容器的两根引线时，表针首先朝顺时针方向(R为零的方向)摆动。然后又反方向退回到∞位置的附近。当表针静止时所指的阻值就是该电容器的漏电电阻。一般除电解电容器以外，表针均应回到无穷大。在测量中如表针距无穷大较远，表明电容器漏电严重，不能使用。有的电容器在测漏电电阻时，表针退回到无穷大位置时，又顺时针摆动，这表明电容器漏电更严重。测量电解电容器时，指针式万用表的红表笔接电容器的负极，黑表笔接电容器的正极，否则漏电加大。
2、电容器的断路测量：用万用表判断电容器的断路情况，首先要看电容量的大小。对于0.01μF以下的小容量电容器，用万用表不能判断其是否断路，只能用其它仪表进行鉴别(如Q表等)。对于0.01μF以上的电容器用万用表测量时，必须根据电容器容量的大小，分别选择合适的量程，才能正确的加以判断。如测300μF以上的电容器可放在R×l0或R×lk挡;测10μF--300μF的电容器可用R×l00挡;测0.47μF-l0μF的电容器可用R×l挡;测0.01μF-0.47μF的电容器时用R×l0k挡。具体的测量方法是:用万用表的两表笔分别接触电容器的两根引线(测量时，手不能同时碰触两根引线)。如表针不动，将表笔对调后再测量，表针仍不动，说明电容器断路。

## Slide 30
3、电容器的短路测量：用万用表的欧姆挡，将两支表笔分别接触电容器的两引线，如表针指示阻值很小或为零，而表针不再退回，说明电容器已击穿短路。当测量电解电容器时，要根据电容器容量的大小，适当选择量程，电容量越大，量程越要放小，否则就会把电容器的充电误认为是击穿。
4、电解电容器极性的判断：用指针式万用表测量电解电容器的漏电电阻，并记下这个阻值的大小，然后将红黑表笔对调再测电容器的漏电电阻，将两次所测得的阻值对比，漏电电阻小的一次，黑表笔所接触的就是正极。

## Slide 31: （三）电感器
1、常用分类
电感器的种类很多，而且分类方法也不一样。通常按电感器的形式分，有固定电感器、可变电感器、微调电感器。按磁体的性质分，有空芯线圈 、铜芯线圈、铁芯线圈、和铁氧体线圈。按结构特点分有单层线圈、多层线圈、蜂房线圈。
各种电感线圈都具有不同的特点和用途。但它们都是用漆包线、纱包线、镀银裸铜线 ，绕在绝缘骨架上或铁芯上构成，而且每圈与每圈之间要彼此绝缘。
电感量的大小跟线圈的圈数，线圈的直径，线圈内部是否有铁芯，线圈的绕制方式都有直接关系。圈数越多，电感量越大，线圈内有铁芯、磁芯的，比无铁芯、磁芯的电感量大。
空心线圈
可变线圈
铁芯线圈

## Slide 32
2.电感的符号与单位电感单位：
亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH)。1H=103mH=106uH。
电感量的标称：直标式、色环标式、无标式
检查电感好坏方法：用电感测量仪测量其电感量；用万用表测量其通断，理想的电感电阻很小，近乎为零。
品质因素：Q是表示线圈质量的一个物理量，Q为感抗XL与其等效的电阻的比值，即：Q=XL/R。线圈的Q值愈高，回路的损耗愈小。
标称电流：指线圈允许通过的电流大小，通常用字母A、B、C、D、E分别表示，标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
3.常见电感
色环电感 电感量：0.1uH～22MH 尺寸：0204、0307、0410、0512 豆形电感：0.1uH～22MH 尺寸：0405、0606、0607、0909、0910 精度：J=±5% K=±10% M=±20% 精度：J=±5% K=±10% M=±20% 插件的色环电感 读法：同色环电阻的标示

## Slide 33
插件磁珠 规格：RH3.5
片状电感 电感量：10NH～1MH 材料：铁氧体 绕线型 陶瓷叠层 精度： J=±5% K=±10% M=±20% 尺寸： 0402 0603 0805 1008 1206 1210 1812 1008=2.5mm*2.0mm 1210=3.2mm*2.5mm 个别示意图： 贴片绕线电感 贴片叠层电感

## Slide 34
4.电感的作用 1）由感抗XL=2πfL 知,电感L越大，频率f越高，感抗就越大。所以电感的直流电阻很小，交流电阻很大，所以会降低交流电压脉冲，基本作用：滤波、振荡、延迟、陷波等 形象说法：“通直流，阻交流”。
2）电感器两端电压的大小与电感L成正比，还与电流变化速度△i/△t 成正比，这关系也可用下式表示：电感线圈也是一个储能元件，它以磁的形式储存电能，储存的电能大小可用下式表示：WL=1/2 Lii 。可见，线圈电感量越大，流过越大，储存的电能也就越多。
3）电感在电路最常见的作用就是与电容一起，组成LC滤波电路。我们已经知道，电容具有“阻直流，通交流”的本领，而电感则有“通直流，阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路（如图），那么，交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉；变得比较纯净的直流电流通过电感时，其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能，
频率较高的最容易被电感阻抗，这就可以抑制较
高频率的干扰信号。

## Slide 35
LC滤波电路 在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容，这二者组成的就是上述的 LC滤波电路。另外，线路板还大量采用“蛇行线＋贴片钽电容”来组成LC电路，因为蛇行线在电路板上来回折行，也可以看作一个小电感。电感在整个供电系统的作用主要有：一方面是过滤高频信号，二是与MOSFET管、电容等组成直流电转换电路。如果电感本身受到外界的影响，势必影响到CPU电压的稳定性，进而对CPU的超频性能甚至默认频率下的稳定性造成一定的影响。

## Slide 36
5、电感器是否损坏的简易判别以及注意事项
用万用表的欧姆档RX1、RX10，测量电感器的阻值。若为无穷大，表明电感器断路；若电阻很小，表明电感正常。如要测量电感器的电感量或Q值，就需要专用电子测量仪器。如QBG-3型高频Q表或电桥

## Slide 37
惠斯登电桥的线路原理
最简单、最常用的直流电桥的电路原理如左图所示。把四个电阻R1、R2、R0和Rx联成四边形，每一边叫做电桥的臂。在四边形的一对角A和C之间接上直流电源E，在另一对角B、D之间联接检流计，所谓“桥”即指对角线BD，它的作用是把B和D两端点用检流计联接起来，直接比较这两点电位的高低。当B、D两点电位相等时，检流计中无电流通过，即Ig=0，电桥达到了平衡 即：
VAB= VAD ，IABRx = IADR1
VBC= VDC ，IABRo = IADR2
则有：
此式即为电桥的平衡条件。若R0、R2为已知电阻，R1为可调电阻，则

## Slide 38
这样，就把待测电阻的阻值用三个标准电阻表示出来，从而使测量准确。式中 “ R0/R2＝Ｋ”称为比例臂的倍率，简称为比率臂或比率，R1则称为比较臂。
由1式可以看出，调节电桥平衡有两种方法。①取比率臂K不变，调节比较臂R1； ②取比较臂R1不变，调节比率臂Ｋ。实验证明 ①的方法有效可行，准确度高。
用电桥测电阻容易达到较高的准确度，这是因为：
a电桥的实质是把未知电阻和标准电阻相比较，而制造精度较高的标准电阻并不困难。因此，用电桥测电阻时，只要检流计足够灵敏，且选用标准电阻作桥臂，则待测电阻可以达到其它三臂的标准电阻具有的准确度。
b电桥电路中的检流计只用来判断有无电流通过，并不需要读出电流的数值，所以只要选用高灵敏度的检流计即可。
电桥的缺点主要是操作较麻烦，也不能测量非线性电阻。

## Slide 42: 单结晶体管

## Slide 45
洛阳理工学院工程训练中心
讲解到此结束，谢谢大家！！！
Thank you very much！！！
电 子 元 器 件 识 别 与 检 测