## Slide 1: 电子工艺实习内容
1、元器件的认识和识别；
2、焊接方法、技巧的学习及焊接训练；
3、电子产品装配的相关知识的学习；
4、了解实践产品的工作原理；
5、装配和调试一个合格的电子产品；
6、完成实践报告。
徐晓辉

## Slide 2: 达到以下基本要求
1. 学习万用表的基本使用方法；
2. 学习元器件的基本识别方法和参数测试方法；
3. 了解实践产品的工作原理；
4. 学会看懂实践电子产品的电路原理图；
5. 了解装配技术有关常识；
6. 掌握基本的焊接技术；
7. 学习使用万用表对电路性能测试方法和测量
数据的分析；
8. 学会调试仪器的基本使用方法；
9. 实践产品的装配和调试合格；
10. 学习科研生产工作的总结方法。

## Slide 3: 第一章 实习的目的、任务和要求
第一节 目 的
《电子工程实践》是电气信息类工程实践课程，是实践教学的重要环节之一。在学习电类有关理论知识之前，通过一个电子产品的装配和调试过程，建立起对电子产品的感性认识是非常必要的。同时对基本操作技能进行必要的训练，为以后整个电类知识的教学，包括理论教学和实践教学打下基础。通过产品的正规化装配和调试，了解电子产品商品化生产过程，对未来工程师素质的提高，思维方式的培养，特别是在实际动手能力的锻炼方面，都将起着积极的作用。

## Slide 4: 实践报告的内容
1. 实践产品的基本工作原理；
2. 装配和调试过程简述；
3. 测试数据分析；
4. 科研生产工作的总结；
5. 对电子产品认识；
6. 实践的心得体会和对该课程的建议等。

## Slide 5: 实践产品介绍
FUSUN R-858型收音机 外型美观，内部结构紧凑，具有时钟、闹钟、自动搜索功能的调频收音机，内部采用3片集成电路，集成块型号为CD9088CB、TDA2822、CS3610D。CD9088CB它包含了FM波段电磁波从天线输入到
音频 输出的全部功能，
TDA2822功能是音频
功率放大，CS3610D
具有频率显示、时钟、
闹钟功能，电路上的
其它器件为一些调节
器件、耦合器件和滤
波器件，主要有电阻、
电感、 电容、晶体三
极管、晶体二极管和
液晶显示器等。

## Slide 6: 实践产品介绍

## Slide 7: 第二章 安装与焊接工艺
科学技术的进步，使电子技术渗透到社会生活的各个领域，作为电气信息类专业工程师，电子产品的安装与焊接是必备的基本技能。本章首先介绍万用表的使用，然后介绍电烙铁、印刷电路板和焊接工艺。

## Slide 8: 第一节 MF47型万用表使用
P3-7
一、MF47万用表基本
功能
MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表，可供侧量直流电流、交直流电压、直流电阻等，具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程。

## Slide 9: MF47型万用表使用
二、刻度盘
刻度盘印制成红、绿、黑三色。刻度盘共有六条刻度，第一条专供测电阻用；第二条供测交直流电压、直流电流之用；第三条供测晶体
管放大倍数用；
第四条供测量电
容之用；第五条
供测电感之用；
第六条供测音频
电平。刻度盘上
装有反光镜，以
消除视差。

## Slide 10: MF47型万用表使用
档位盘
可供侧量直流电流、交直流电压、直流电阻等,具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加
参考量程。
交直流2500V
和直流5A 分
别有单独插座

## Slide 11: MF47型万用表的使用方法
机械调零
在使用前应检查指针是否指在机械零位上，如不指在零位时，可旋转表盖的调零器使指针指示在零位上。

## Slide 12: MF47型万用表的使用方法
1、直流电流测量 测量0.05~500mA时，开关至所需电流档，测量5A时，转动开关可放在500mA直流电流量限上而后将测试棒串接于被测电路中。
2、交直流电压测量测量交流10~1000V或直流0.25~1000V时，转动开关至所需电压档。测量交直流2500V时，开关应分别旋转至交流1000V或直流1000V 位置上，而后将测试棒跨接于被测电路两端。

## Slide 13: MF47型万用表的使用方法
（1）欧姆调零
将测试棒二端短接，调整零欧姆调整旋钮，使指针对准欧姆“0”位上，（若不能指示欧姆零位，则说明电池电压不足，应更换电池），然后将测试棒跨接于被测电路的两端进行测量。
（2）直流电阻测量
准确测量电阻时，应选择合适的电阻档位，使指针尽量能够指向表刻度盘中间三分之一区域。

## Slide 14: MF47型万用表的使用方法
注意事项
1． 万用表虽有双重保护装置，但使用时仍应遵守下列规程，避免意外损失。
（1）测量高压或大电流时，为避免烧坏开关，应在切断电源情况下，变换量限。
（2） 测未知量的电压或电流时，应先选择最高数，待第一次读取数值后，方可逐渐转至适当位置以取得较准读数并避免烧坏电路。
（3）偶然发生因过载而烧断保险丝时，可打开表盒换上相同型号的保险丝(0.5A/250V)。
2．测量高压时，要站在干燥绝缘板上，并一手操作，防止意外事故。
3．电阻各档用干电池应定期检查、更换，以保证测量精度。平时不用万用表应将档位盘打到交流250V档；如长期不用应取出电池，以防止电液溢出腐蚀而损坏其它零件。

## Slide 15: 电阻
电阻值大小的识别
电阻的阻值标注有两种方法，一是直接在电阻上标出数据；二是用色环表示阻值。色环表示阻值可在任意角度识别其阻值大小，不受电阻体积限制，使用方便，被广泛运用。

## Slide 16: 色环电阻的识别
(1)五道色环电阻
(2)四道色环电阻

## Slide 17: 色环电阻表示方法
（1） 五道色环电阻
第一环表示阻值的第一位数字；
第二环表示阻值的第二位数字；
第三环表示阻值的第三位数字；
第四环表示幂的次方；
第五环表示误差。
（2） 四道色环电阻
第一环表示阻值的第一位数字；
第二环表示阻值的第二位数字；
第三环表示幂的次方；
第四环表示误差。
（3）表示误差的色环间距较
其他色环间距大些。并且颜色
一般为棕、金、银色。
颜 色 | 左第 一位 | 左第 二位 | 左第 三位 | 右第 二位 | 右第一位 （误差）
棕 | 1 | 1 | 1 | 101 | F±1%
红 | 2 | 2 | 2 | 102 | G±2%
橙 | 3 | 3 | 3 | 103 | 
黄 | 4 | 4 | 4 | 104 | 
绿 | 5 | 5 | 5 | 105 | D±0.5%
蓝 | 6 | 6 | 6 | 106 | C±0.25%
紫 | 7 | 7 | 7 | 107 | B±0.1%
灰 | 8 | 8 | 8 | 108 | 
白 | 9 | 9 | 9 | 109 | 
黑 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
金 |  |  |  | 10-1 | J±5%
银 |  |  |  | 10-2 | K±10%

## Slide 18: 电烙铁
电烙铁是手工施焊的主要工具，选择合适的电烙铁并正确使用是保证焊接质量的基础，电烙铁按加热方式可分为外热式和内热式两大类。本课程选用30瓦外热式电烙铁。

## Slide 19: 首次使用电烙铁
首次使用电烙铁时，插上电源插头后，电烙铁温度上升的同时，先在烙铁头上涂上少许松香，待加热到焊锡熔点时，再往烙铁头上加焊锡，在使用过程中，由于电烙铁温度很高，达300℃以上，长时间加热会使焊锡熔化挥发，在烙铁头上留下一层污垢，影响焊接，使用时用擦布将烙铁头擦拭干净或在松香里清洗干净，再往烙铁头上加焊锡，保持烙铁头上有一层光亮的焊锡，这样电烙铁才好使用。

## Slide 20: 其他辅助工具
1、尖咀钳：头部较细，适用于夹小型金属器件。
2、斜口钳：主要用于剪切导线。
3、剥线钳：专用于剥有绝缘层的导线。
4、镊子：用途是夹持导线和元器件，在焊接时夹持器件兼有散热作用。
5、起子：又称螺丝刀。有“一”字和“十”字两种，专用于拧螺钉。
6、通针：又称透针。主要用于除去焊盘圆孔中的焊锡。
7、吸锡器：吸除焊锡，便于元器件取下。

## Slide 21: 焊接材料
焊锡丝：焊锡是由60%的锡和40%的铅混合而成，焊锡丝内孔装有辅助焊剂。
松香：辅助焊剂。

## Slide 22: 焊接材料

## Slide 23: 焊接要领
搪锡
元器件引脚搪锡和印刷电路板的焊盘搪锡
一般情况下出厂的元器件引脚均镀有一层薄的焊料，但时间一长，引脚表面会产生一层氧化膜，影响焊接。除少数有银或金镀层的引脚外，对被焊接的元器件引脚，导线等应搪上一层薄而均匀的焊料，这一过程叫做搪锡。搪锡首先要清除元器件表面氧化层，然后用烙铁辅以焊剂在焊接处镀上锡。这样才焊得快、焊得牢，不至于出现虚焊和假焊。
印刷电路板除焊盘外，在铜箔和底板上涂有绝缘漆，出厂时间一长，印刷电路板的焊盘表面也会产生一层氧化膜，影响焊接。同样需要清除焊盘表面氧化层，一般用刀片轻轻刮去表面氧化层即可。必要时对焊盘进行搪锡。
技术

## Slide 24: 焊接要领
2.手工焊接工艺流程
手工焊接工艺流程如图示2—1所示。
焊接操作三要素为：
清洁处理、加热、给锡。

## Slide 25: 元器件焊接焊点举例
1.正确焊点，焊点就象光滑小山丘；
2.不正确焊点，焊锡多，中间空，虚焊；
3.烙铁不正确焊点，元件线未出头
4.不正确焊点，半焊，振动易脱焊；
5.不正确焊点，撤离时带出一个小尖峰；
6.正确焊点，桃形焊点，烙铁从元件引脚方向离；
7.不正确焊点，象油滴焊点，与焊盘未焊接。

## Slide 26: 焊接要领
4．元器件取下
当元器件焊接不当时，可用电烙铁加热要取下元器件的引脚焊锡，使焊锡熔化，同时用镊子夹持取下元器件。
5．焊盘孔去锡
元器件取下后，焊锡还留在焊盘孔上，无法再焊接，需要焊盘孔去锡，去锡可用专用吸锡或吹锡工具去锡，也可用通针去锡，方法是用电烙铁加热使焊锡熔化，同时用通针疏通焊盘孔即可。
6．引脚剪去
元器件焊接好后，元器件引脚不高出电路板面1mm，应将多余部分的引脚用斜口钳或其它剪切工具剪去，使印刷电路板整洁美观。