## Slide 1: 1.带晶闸管的电子线路的安装与调试
2.机床的检修
3.接地电阻测试仪的使用
4.安全服装，施工安全
邵鸿翔

## Slide 2
桥式半控整流电路

## Slide 3
几种常用电阻的 结构和特点
固定电阻
1.碳膜电阻：改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度，可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低，性能一般。
2.金属膜电阻
这种电阻和碳膜电阻相比，可靠性高、体积小、稳定性好，但成本较高。

## Slide 4
五环精密电阻颜色所代表的数字或意义
颜色 | 左第一位 | 左第二位 | 左第三位 | 右第二位 | 右第一位（误差）
棕 | 1 | 1 | 1 | 101 | F±1%
红 | 2 | 2 | 2 | 102 | G±2%
橙 | 3 | 3 | 3 | 103 | 
黄 | 4 | 4 | 4 | 104 | 
绿 | 5 | 5 | 5 | 105 | D±0.5%
蓝 | 6 | 6 | 6 | 106 | C±0.2%
紫 | 7 | 7 | 7 | 107 | B±0.1%
灰 | 8 | 8 | 8 | 108 | 
白 | 9 | 9 | 9 | 109 | 
黑 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
金 |  |  |  | 10-1 | J±5%
银 |  |  |  | 10-2 | K±10%

## Slide 5
1）在电阻体的一端标以彩色环，电阻的色标是由左向右排列的 2）精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字，第4色环表示倍乘数，第5色环表示容许偏差
红 紫 橙 金
2 7 3 ±5%
27千欧误差±5%
举例：通用电阻 精密电阻
橙 紫 绿 银 棕
3 7 5 0.01 ±1%
3.75欧误差±1%
左
右

## Slide 6
棕绿黑棕棕
1 5 0 1 1
1.5千欧±1%
棕绿红金
金色不可能作为第一位
1 5 2 ±5%
1.5千欧±5%

## Slide 7
蓝灰黑棕棕 (6 8 0 10) 6.8千欧±1%
棕红黄金 （ 1 2 10000 ） 120千欧±5%
绿兰红金 （5 6 100）5.6千欧±5%
棕绿红金 （1 5 100） 1.5千欧±5%
棕黑橙金 （ 1 0 1000 ） 10千欧±5%
红红红金 （ 2 2 100 ） 2.2千欧±5%
红红橙金 （2 2 1000）22千欧±5%
棕黑黑金 （1 0 0） 10欧±5%
棕红黄金 （ 1 2 10000 ） 120千欧±5%
绿蓝棕金 （5 6 10） 560欧±5%
棕黑黑金 （1 0 0） 10欧±5%
绿兰红金 （5 6 100）5.6千欧±5%

## Slide 8: 晶体二极管基础知识
一个PN结加上相应的电极引线
并用管壳封装起来，就构成了
半导体二极管，简称二极管，
接在P型半导体一侧的引出线
称为阳极；接在N型半导体一
侧的引出线称为阴极。
1. 二极管的结构和类型

## Slide 9
u1
u2
a
T
b
D
RL
uo
uD
u2
uo
uD
t

2
3
4
0







2
0
2
1
t
d
u
U
o
o







0
2
1
t
d
sint
2
2
U


2
2
45
.
0
2
U
U

Io= Uo /RL =0.45 U2 / RL
二极管半波整流电路

## Slide 10
(3)单相桥式全波整流电路
u1
u2
T
D3
D2
D1
D4
RL
uo
组成：由四个二极管组成桥路
RL
D1
D3
D2
D4
u2
uo
u2
uo

## Slide 11
+
–
u1
u2
T
D3
D2
D1
D4
RL
uo
u2正半周时电流通路
D1 、D4导通， D2、D3截止

## Slide 12
-
+
u0
u1
u2
T
D3
D2
D1
D4
RL
u2负半周时电流通路
D2、D3 导通， D1 、D4截止

## Slide 13
u2>0 时
D1,D4导通
D2,D3截止
电流通路:
a  D1
RLD4b
u2<0 时
D2,D3导通
D1,D4截止
电流通路:
b D2
RLD4a
单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形
u2
D3
D2
D1
D4
RL
uo
a
b
整流输出电压平均值：
Uo=0.9U2
负载电流平均值:
Io= Uo /RL =0.9 U2 / RL
二极管最大反向电压：
DRM
2
2
U
U

u2
uD2,uD3
uD1,uD4
uo

## Slide 14
稳压二极管
稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管，它是利用 PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点，来达到稳压的目的，因为它能在电路中起稳压作用，故称为稳压二极管（简称稳压管）。

## Slide 15: 二极管检测方法
二极管的极性通常在管壳上注有标记，如无标记，可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断（一般用 R×100 或 ×1K 档）具体方法如表一。

## Slide 16: 晶闸管及其工作原理
图1.1.1 晶闸管的外型及符号
1、晶闸管的结构：
硅晶体闸流管的简称，俗称可控硅

## Slide 17: 2、晶闸管的工作原理
图1.1.3 晶闸管的内部结构和等效电路
(1)导通： 阳极A施加正向电压;
门极G也加正向电压
晶闸管(单向导电性),导通条件为阳极正偏和门极加正向触发电流。

## Slide 18
晶闸管的工作原理
晶闸管开通过程：
正向阳极电压，J1和J３正偏置，J2反偏。要使晶闸管导通，须使J2失去阻挡。
一个三极管集电极同另一三极管基极相接，当有足够门极电流Ig流入，形成强烈正反馈，两个晶体管饱和导通，即晶闸管导通。
流入Ig时（即Ig增大，表示为Ig），有 Ig  Ib2  α2  Ic2 = Ib1  α1  Ic1   Ib2 的正反馈过程发生。

## Slide 19
晶闸管的开通和关断条件
晶闸管加正向阳极电压，门极断开或接反向电压，灯泡不亮。
晶闸管加反向阳极电压，不论门极电源开关闭合与否，灯泡均不亮。
晶闸管加正向阳极电压，
门极接正向电压，灯泡亮。
晶闸管导通后，门极开关
Ｓ2打开或接反向电压（门极
失去作用），灯泡仍亮。

## Slide 20
晶闸管的开通和关断条件
晶闸管承受正向阳极电压，仅在门极承受正向电压时导通，即从关断转变为导通必须同时具备正向阳极电压和正向门极电压两个条件；
晶闸管承受反向阳极电压，不论门极承受何种电压，晶闸管都处于关断状态；
晶闸管导通后，只要仍有一定正向阳极电压，不论门极电压如何，晶闸管仍保持导通，即晶闸管导通后，门极失去控制作用；
晶闸管导通情况下，主回路电压（或电流）减小到接近于零时，晶闸管关断。能保持导通的最小电流称为维持电流。

## Slide 22
单结晶体管结构及工作原理
1.结构
B2
第二基极
B1
N
欧姆接触
接触电阻
P
发射极E
第一基极
PN结
N型硅片
(a) 示意图
单结晶体管结构示意图及其表示符号
(b) 符号
B2
E
B1

## Slide 23
判断单结晶体管发射极E的方法是：把万用表置于R*100挡或R*1K挡，黑表笔接假设的发射极，红表笔接另外两极，当出现两次低电阻时，黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
单结晶体管B1和B2的判断方法是：把万用表置于R*100挡或R*1K挡，用黑表笔接发射极，红表笔分别接另外两极，两次测量中，电阻大的一次，红表笔接的就是B1极。

## Slide 24: 2. 工作原理
 UE <  UBB+UD = UP 时
PN结反偏，IE很小；
PN结正向导通, IE迅速增加。
UE  UP时

 – 分压比(0.5~ 0.9)
UP – 峰点电压
UD – PN结正向导通压降
B2
B1
UBB
E
UE
+
_
+
_
RP
+
_
+
_
等效电路
RB1
RB2
A
UBB
E
UE
+
_
RP
+
_
+
_
B2
B1
测量单结晶体管的实验电路
由图可求得

## Slide 25
3 .单结晶体管的伏安特性
UV、IV(谷点电压、电流):
维持单结管导通的最小
电压、电流。
UP(峰点电压)：
单结管由截止变导通
所需发射极电压。
Ip
IV
o
IE
UE
UP
峰点电压
UV
谷点电压
V
负阻区
截止区
饱和区
负阻区：UE>UP后，
大量空穴注入基区，
致使IE增加、UE反
而下降，出现负阻。
P

## Slide 26
1. UE < UP时单结管截止；
UE > UP时单结管导通，
UE < UV时恢复截止。
单结晶体管的特点
B2
E
B1
2.单结晶体管的峰点电压UP与
外加固定电压UBB及分压比
有关，外加电压UBB或分压比不同，则峰点电
压UP不同。
3. 不同单结晶体管的谷点电压UV和谷点电流IV都
不一样。谷点电压大约在2 ~ 5V之间。常选用
稍大一些， UV稍小的单结晶体管，以增大输
出脉冲幅度和移相范围。
 UBB+UD = UP 时

## Slide 27: 单结晶体管触发电路
1. 振荡电路
单结晶体管弛张振荡电路
单结晶体管弛张
振荡电路利用单结管
的负阻特性及RC电路
的充放电特性组成频
率可调的振荡电路。
ug
R2
R1
R
U
uc
E
+
C
+
_
_
+
_
50
100k
300
0. 47F

## Slide 28: 2. 振荡过程分析
ug
R2
R1
R
U
uC
E
+
C
+
_
_
+
_
50
100k
300
0. 47F
设通电前uC=0。
接通电源U, 电容C经电阻R充电。电容电压uC逐渐升高。
当uC  UP时,单结管导通,电
容C放电,R1上得到一脉冲电压。
Up
Uv
Up-UD
uC
t
ug
t
电容放电至 uC  Uv时，单结管重新关断，使ug0。
(a)
(b)

## Slide 29
注意：R值不能选的太小，否则导通后的IR将一直大于IV，单结管不能关断，电路亦不能振荡。
也不能太大，否则R上分压过大，UC升不到UP，管子不能工作在负阻区。
up
uv
(c) 电压波形
uC
t
t
ug
O
O

## Slide 30
主电路
触发电路
u1
+
RL
R1
R2
RP
C
R
uZ
T1
D1
D2
T2
u2
+
–
uC
+
+
–
R
uL
+
ug
+
u
+

20.4.3 单结管触发的半控桥式整流电路
1. 电路
整流削波

## Slide 31
(1)整流削波
U2M
削 波
UZ
R
u2
+
–
+
–
uo
+
–
uZ
整流
U2M
t
O
2
t
O
t
O

## Slide 32
(2) 触发电路
UP-UD
R1
R2
RP
C
uc
+
R
ug
+
uZ
+
t
t
Uv
Up
RL
T1
D1
D2
T2
uL
+
(3) 输出电压uL
O
O
UZ
t
O
t
O

## Slide 33
问 题 讨 论
1. 单结管触发的可控整流电路中，主电路和触发
电路为什么接在同一个变压器上？
目的：保证主电路和触发电路的电源电压同时过零(即两者同步)，使电容在每半个周期均从零开始充电，从而保证每半个周期的第一个触发脉冲出现的时刻相同(即角一样)以使输出平均电压不变。
2. 触发电路中，整流后为什么加稳压管？
稳压管的作用：是将整流后的电压变成梯形(即削波)，使单结管两端电压稳定在稳压管的稳压值上，从而保证单结管产生的脉冲幅度和每半个周期产生
第一脉冲的时间，不受交流电源电压变化的影响。

## Slide 34
3. 一系列触发脉冲中，为什么只有第一个起作用？如何改变控制角？
根据晶闸管的特性，它一旦触发导通，在阳极电压足够大的条件下，即使去掉触发信号，仍能维持导通状态。因此，每半个周期中只有第一个触发脉冲起作用。
改变充电时间常数即可改变控制角。
控制角变化的范围称为移相范围。
4. 电压的调节
R
电容充电速度变慢

uL

## Slide 38
谢谢大家！